## Slide 1
공공화장실의 변기에 사용하기 전 변기시트의 오물 등을 닦아줘 위생적으로 사용하고 시트를 청소를 자동적으로 해서 편익을 증진시키기 위하여.
지도교수: 000 고00, 김00, 김00, 이00, 최00, 최00
설계목적
1. 시트 세척
2. 아두이노 제어
DANKOOK UNIVERSITY MECHANICAL ENGINEERING
작 품 명
메커니즘
제작과정
완성품
1. 3D프린터를 이용한 부품 생성
2. 주요 부품
구동부
Water Pump
아크릴 외관
제품 특성 | 측정량
크기 (가로 X 세로 X 높이) (mm) | 423 X 487 X 90
공급 전원 | AC 220V
모터 최대 출력 | 25W
세척 속도 | 약 30RPM
작동 범위 | 0~360°
재질 | 아크릴, PLA수지
설계과정
세척 부분을 타원형태로 돌리기 위하여 밖의 레일과 스프링을 이용한다.
4 Relay를 이용해 펌프, 모터, UV램프를 Arduino와 연결하고 스위치로 제어한다.
1. 2D 도면 및 제품의 각 부품별 응력 해석
2. 아두이노를 사용한 전자부품제어
2. 아크릴 외관 가공( 아두이노 결합)
Motor
Relay
Arduino